### PM-1053粉尘颗粒物检测仪三合一PM2.5

一、特色:

* 监测粉尘,石油化工,炼钢厂,热电厂,餐厅,烟,燃烧植物,驾驶汽车的空气污染源

* 本仪器是用于监视室内环境 PM2.5 的浓度及湿度和温度之实时空气质量监测仪器

*  PM2.5 : 0 to 250 μg/m³.

* 湿度: 5 to 95 %RH.

* 温度: 0 to 50 ℃,℃/℉.

* 数据数据保持,数据数据记录(最大值,最小值)

* 健康指数（0-9）的检测

* 点阵式 LCD 显示.

* 自动关机功能

* Power by UM3/AA(1.5V) X 6 batteries or DC 9V adapter

* RS232/USB 计算机 PC 接口

二、测量参数

| PM2.5（颗粒物）范围 | 分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 0 to 250 μg/m³ | 1 μg/m³ | ±(10 % reading ± 15μg/m³) |
| 湿度RH范围 | 分辨率 | 精度 |
| 5 % to 95 %RH | 0.1 %RH | < 70 %RH: ± 3 %RH ≧70 %RH: ±(3 %RH reading + 1 %RH) |
| 温度℃范围 | 分辨率 | 精度 |
| 0.0 ℃ to 50.0 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.8 ℃ |
| 32.0 ℉ to 122.0 ℉ | 0.1 ℉ | ± 1.5 ℉ |

三、规格

| 电路 | 定制的单片机电路 |
| --- | --- |
| 显示 | 液晶显示器尺寸：2.18 x 2.87”（55.4 x 72.9 mm） 点阵式背光LCD（128 x 240像素） |
| 测量 | 颗粒物、湿度、温度 |
| 超过范围 | 液晶显示屏显示“OL”。 |
| 数据保持 | 冻结显示的读数 |
| 记忆 | 最大值与最小值 |
| 采样时间 | 1S |
| 数据输出 USB和RS232 *计算机接口 | RS232串行接口： *连接可选的USB电缆usb-01将USB插头。 *连接可选的RS232电缆upcb-02将RS232插头。 |
| 操作温度 | 0 to 50℃ ( 32 to 122℉ ). |
| 操作湿度 | Less than 80% R.H.. |
| 电源 | 直流1.5V AA电池，（um-3）x 6片（碱性或重型电池）。 AC到DC 9V电源适配器。 |
| 功率 消费 | DC 122 mA approximately. Backlight ON approximately DC 142 mA. |
| 重量 | 362 g/0.8 LB. |
| 尺寸 | 164 X 93 X 72 mm(6.5 X 3.7 X 2.8 inch). |
| 配件包括 | 手册1PC 9V适配器1PC |
| 可选配件 | USB cable,USB-01. RS232 cable,UPCB-02. Data Acquisition software,SW-U801-WIN. |