### 美国MetOne804 便携式粒子计数器

MetOne804便携式四通道空气细微悬浮颗粒检测仪是一款技术成熟、测量结果稳定性佳的专业型的激光原理空气悬浮颗粒测量设备。

美国MetOne804是一款四通道便携式粒子计数器，可同时检测4种不同粒径粉尘的粒子数。美国Metone804便携式粒子计数器操作简单易学，测试结果准确，是一款性价比很高的粒子计数器。

产品简介

美国MetOne公司较新推出的804便携式四通道空气细微悬浮颗粒检测仪是一款技术成熟、测量结果稳定性佳的专业型的激光原理空气悬浮颗粒测量设备。

MetOne 804核心检测模块采用了目前成熟度很好的激光二很管感应器（30mW@780nm），能够恒定产生高品质、连续的激光源，有效保证对空气中不同粒径的悬浮粒子进行准确区分和计数，具备很好的测量准确性和稳定性。同时，配合优化的内部集成电路和先进的生产工艺， MetOne 804 相比其它同类产品可以很大提高激光二很管的使用寿命。另外 MetOne 804 内部采用了新技术的微电脑控制器，这使得ET-804拥有媲美价格昂贵的台式空气悬浮颗粒计数器的功能和准确度。

MetOne 804内部集成完整的抽气泵、粒子计数、微处理器、存储等模块，可以按用户需要测量＞0.3um、＞0.5um、＞0.7um、＞1.0um、＞2.5um、＞5.0um、＞10.0um不同粒径微米粒径，并且可以同时对4种不同粒径的悬浮颗粒进行测量并同时显示各粒径的悬浮颗粒总数量，测量单位为：个粒子/立方英尺。ET-804取样时间非常迅速，操作者可根据不同的测量需要在6~30秒之间自定义取样时间。

MetOne 804体积小巧，内部集成可充电电池，可以方便的携带使用。优异的性能和具性价比的价格使得MetOne 804成为许多工程师的得力助手，同时也获得许多同行的赞许，为全球众多有名的检测设备生产商提供OEM产品。

便携式粒子计数器产品应用

洁净室测量

室内和户外空气质量评估

空气管道及相关设施内污染源的查找和检查是否泄漏

检测空气过滤器的效率及是否泄漏

检查空气净化机的效率

检查各类工业生产场所的空气质量状况

检查医院空气质量状况

产品特点

1、功能齐全，技术成熟

2、结构轻巧，携带方便，内置可充电电池，高效省电设计，大大延长单次充电使用时间。方便携带使用

3、快速取样，自定义取样时间，测量准确性高

4、旋纽键式操作，操作简单、快捷，良好的互动功能

5、机身标配内存可存储2500个测试记录，并可通过机身USB接口将记录数据输出到电脑

6、机身标配数据通讯端口，功能强大的PC端数据分析软件（选配），具备完整的远程控制功能

7、CE, ISO, ASTM, JIS国际认证

产品参数

产品原理：激光二很管感应

激光源：30mW, 780nm

测量范围：>0.3, >0.5, >0.7,>1.0, >2.5, >5.0，>10 μm (可同时测量任意4种粒径)

测量精度：+/-10%

量程很限：3,000,000个粒子/立方英尺

取样时间：6~30秒可调

流量：0.1 立方英尺/分钟（2.831升/分钟）

显示：16 位LCD 液晶显示屏

电源：6V NiCd可充电池 / AC电源适配器，100~ 240 VAC , 9 VDC @ 350 mA

工作温度：0~50℃

储存温度：-20~+60℃

产品尺寸：172(L) x 95(W) x 51(D) cm

产品重量：600g