美国2B model 205 臭氧检测仪

产品简介

·美国2B公司的205型双紫外光臭氧分析仪，采用***新技术的254nm紫外双光束光源技术及设计

·可以同时测量被测样品臭氧值及去臭氧的精华空气值

·特别适合是用航天及汽球上的大气臭氧测量

·仪器量程由1ppbv至100ppmv。该仪器具有高精度(1ppb)、体积小、重量轻(5磅，2.3kg)及耗电量低

产品特点

·采用双束254nm紫外光吸收法高精度及分解度，量程由1ppbv至100ppmv 2秒响应时间

·较同类型产品优越低电量消耗，能以12V DC(5.0W)外置电源操作

·DewLineTM技术减低水汽对一起的干扰内置数据记录功能及实时时钟显示

·有3组仿真讯号输出以RS-232输出时间、日期、臭氧浓度、仪器内温度、气压及另外3组补充轮入讯号

·例外外置温度、湿度及气压模拟输出0-2.5V 选配GPS功能及CF记忆卡

产品应用

·气球及航空的大气测量

·工业生产中监测

·建立城市监测网络

·个人及工作环境监测

标准配置

·臭氧监测模型205

·交流电源适配器(100-240 VAC至12伏直流电具体国家的插头)

·蓄电池导线连接器

·归零墨盒

·仪器出生证明书

·操作手册光盘

·校准数据和NIST可追踪校准证书

·一年保修

产品参数：

| 检测原理 | 254nm的紫外吸收技术双光束 |
| --- | --- |
| 检测范围 | 1.0 ppb to 250 ppm |
| 精度 | 0.1ppb |
| 误差(1σ; rms noise) | ***大1.5ppb或者读数的2% |
| 临界值 | 3.0 ppb |
| NIST可追踪校准 | 有 |
| 测量区间 | 2秒（平均数据选项：2秒，10秒，1分钟，5分钟，1小时） |
| 流量 | 1.8升/分钟 |
| 流量需求 | > 1.2升/分钟 |
| 基线漂移 | <2 ppb/天 <5 ppb/年 |
| 灵敏度漂移 | <1%/天 <3%/年 |
| 测量时间，频率 | 10秒，0.1赫兹 |
| 响应时间 | 20秒 |
| 平均时间 | 10秒，1分钟，5分钟，1小时 |
| 数据存储 | 14,336 lines (10 s avg. = 1.4 days; 5 min avg = 1.4 mo.) |
| 臭氧单位 | ppb的，ppm时，pphm，微克米-3米-3毫克 |
| 重量 | 4.7磅（2.1公斤）;1.6磅（0.7公斤） |
| 尺寸 | 9cm x 21cm x 29cm |
| 电源 | 12VDC,5.0W(低功耗模式下) |