WL650井深仪

WL650井深仪产品简介：

WL650井深仪轻便、小巧、通用、易于操作。利用声波测量井水水位，8个五号电池供电。 WL650在没有井下水位测量仪的地方，可快速、精确地进行现场测量。

WL650可测量弯曲的井、有落水的井、部分遮盖的岩石井、有潜水泵的井、有盖或无盖的井、铺有管路和线路的井，甚至可以测量盘绕起来的管子的长度。只要障碍物占用的井孔面积不超过一半，就不会有任何精度损失。它很适用于测量直径10英寸以下的井，直径越大精度越低。

WL650井深仪主要特点

- 精确水位测量

- 数秒即可得到测量结果

- 避免交叉污染

- 无需清洁

- 可用于带钢或PVC盖的井、部分盖住的岩石井、弯曲的井、以及装有管路、线路或工作泵的井

WL650井深仪技术参数

| 测量范围 | 正常模式：3-152m ； 深水模式：61-366m |
| --- | --- |
| 显示精度 | 0.1英尺 |
| 测量精度 | ±0.2%读数 |
| 工作温度 | -1～+60℃ |
| 电源 | 8个五号碱性电池 |
| 尺寸 | 18×10×13cm |
| 声波导管直径 | 16mm |
| 最小孔径 | 13mm |
| 声波导管长度 | 5cm |
| 重量 | 1.5kg |

标准配置

| 型号 | 配置 |
| --- | --- |
| WL650 | 声波井水水位测量仪，使用手册 |

选购附件

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| WL610 | 测量辅助盖，直径6英寸，用于无盖井测量 |