### HI98191防水便携式酸度pH-氧化还原ORP-离子浓度ISE-温度测定仪

pH范围：-2.000 to 20.000pH；ORP范围：±2000 mV；ISE范围：1.00 E-⁷ to 9.99 E¹⁰ 浓度单位
可测量pH，ORP，ISE和温度，具有独特CAL Check™功能，允许用户随时查询电极状态；内置温度传感器钛电极机身的酸度pH电极，自动温度补偿，GLP数据查询功能，包括日期，时间，校准值，斜率和偏移（pH），内置七个标准酸度校准点和五个自定义酸度校准点和多达五点自动识别校准，用户自定义设置校准时间，校准时间到期，及时提醒用户；新款设计，坚固耐用，符合IP67标准防水标准（防范灰尘和水浸），背景灯设计，方便用户在光线不足情况下轻松查询记录测量结果，使得测定仪操作更简便，为专业研究和生产提供精确测量结果

HI98191是一款坚固耐用的便携式pH / ORP / ISE/温度测定仪，具有实验室台式的性能和功能

▷ISE离子浓度

内置15个不同项目ISE离子选择电极，通过在ISE设置菜单中选择所需测量ISE项目，您可选择内置标准校准点进行多达五点手动校准；ISE多种测量单位选择：ppm、ppt、g / L、ppb、μg/ L、mg / mL、M、mol / L、mmol / L、％w / v、用户定义；测量范围为1.00 x 10-7 to 9.99 x 1010。

▷CAL Check™

酸度pH校准过程中提醒用户注意潜在的问题，通过将历史校准数据与当前校准进行比较，判断酸度电极是否需要清洁、损坏或者酸度pH标准缓冲液可能过期或污染时，仪表将以显示提示警告用户。

▷自动或手动温度补偿

HI72911B 内置温度传感器钛金保护酸度平头电极，自动或者手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)

▷自动终点锁定

在测量过程中将自动锁定保存显示屏上的第一个稳定读数

▷校准到期提醒

仪器依据用户设置校准时间间隔，到期时LCD屏幕会及时提醒及时校准，确保测量精度

| 酸度pH技术指标 |
| --- |
| 范围-pH | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00 pH、 -2.000 to 20.000 pH |
| 解析度-pH | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH |
| 精度-pH | ±0.1 pH、 ±0.01 pH、 ±0.002 pH |
| 校准-pH | 多达五点自动识别校准和五个自定义校准点，内置七个酸度标准点：1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH |
| 温度补偿 | 自动或者手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) |
| 氧化还原mV技术指标 |
| 范围-mV | ±2000 mV |
| 其他 | 解析度：1 mV；精度：±0.2 mV |
| 相对mV偏移范围 | ±2000 mV |
| 离子浓度ISE指标 |
| 范围-ISE | 1.00 E-⁷ to 9.99 E¹⁰ 浓度单位 |
| 解析度-ISE | 0.01、0.1、1、10 浓度单位 |
| 精度-ISE | 读数±0.5％（单价离子），读数±1％（二价离子） |
| 校准-ISE | 多达五点校准，内置六个标准点：0.1、1、10、100、1000、10000 ppm |
| 温度技术指标 |
| 范围 | -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) |
| 其他 | 解析度：0.1°C; 0.1°F；精度：±0.4°C、±0.8°F（忽略温度探头误差） |
| 其他技术指标 |
| 配置电极 | HI72911B 内置温度传感器钛电极机身的酸度pH电极，BNC接口，1米线长 |
| 斜率校准 | 80 to 110% |
| 数据管理 | USB数据接口（推荐HI92000-15数据管理软件包），300组测量数据储存（100 个pH/mV/ISE存储数据） |
| 输入阻抗 | 10¹² Ω |
| 电源类型 | 1.5V×4 AAA高性能电池，设置5、10、30、60分钟或者禁止自动关机 |
| 适用环境 | 0 to 50°C（32 to 122°F）; MAX100％RH，符合IP67防水国际标准 |
| 尺寸重量 | 尺寸：185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4“)；重量：400 g (14.2 oz.) |

HI98191

主机，HI72911B 不锈钢保护套的内置温度传感器酸度复合电极，酸度标准缓冲液（标准值@25°C：4.01pH、7.01 pH ，规格：230mL×2，常规电极清洗液，规格：20mL×2），专用塑料烧杯，规格：100mL×2、HI920015专用USB数据线、HI92000专用软件，中英文使用说明书，HI721191 定制专用仪器携带箱【温馨提示，为了测量便利或保障测量数据稳定性，建议选购HI181具有电极支架型磁力搅拌器或者HI190M 磁力搅拌器】

HI98191-03

主机，标配不含电极，中英文使用说明书，HI721191 定制专用仪器携带箱【温馨提示，用户依据测量项目可选购BNC接口酸度、氧化还原、ISE离子选择电极，满足用户不同测量需要，达到最性价比，为了测量便利或保障测量数据稳定性，建议选购HI181具有电极支架型磁力搅拌器或者HI190M 磁力搅拌器】