### HI98301系列 单参数EC/TDS测定仪

HI98301低量程总固体溶解度TDS测定仪

总固体溶解度【TDS】：0 to 2000 ppm(mg/L)，温度：0.0 to 50.0°C、32.0 to 122.0°F

HI98302高量程总固体溶解度TDS测定仪

总固体溶解度【TDS】：0.00 to 10.00 ppt(g/L)，温度：0.0 to 50.0°C、32.0 to 122.0°F

新款外观设计，超大双行屏幕显示，操作便捷，自动识别单点【标准点@25°C：1382 ppm(mg/L)【推荐 HI7032、HI70032】识别校准，自动温度补偿，确保测量高精度数据和测量数据可靠性； 采用内置温度传感器和独特的两极石墨电极，无论在任何恶劣环境中，都可快速响应，得到准确的测量结果，适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业。

HI98303 低量程微电脑电导率EC测定仪

电导率【EC】：0 to 2000 μS/cm，温度：0.0 to 50.0°C、32.0 to 122.0°F

HI98304 高量程微电脑电导率EC测定仪

电导率【EC】：0.00 to 20.00 mS/cm，温度：0.0 to 50.0°C、32.0 to 122.0°F

新款外观设计，超大双行屏幕显示，操作便捷，自动识别单点【标准点@25°C：12.88mS/cm，推荐HI7030】识别校准，自动温度补偿，确保测量高精度数据和测量数据可靠性； 采用内置温度传感器和独特的两极石墨电极，无论在任何恶劣环境中，都可快速响应，得到准确的测量结果，适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业。