### HZ-SVR-24QP排水管网雷达流量计

产品介绍

新一代24QP雷达流量监测系统，可用于生活污水、合流污水及雨水管网开放式沟渠的流量监测。设备采用非接触式测量，不受污水腐蚀，大大降低维护成本。实时测得水位、流速、流量，通过RTU传输到监控中心，便于实时了解地下管网运作状况。

产品特点：

1. 二合一产品，雷达波测量流速和水位，同时与清华大学合作开发的管网流量计算模型

2. 对于给定的断面，建立三维模型，根据测量到的表面流速勾画出管网内流体的等速线

3. 通过网格化计算，得到断面平均流速与表面流速的关系，进而计算流量

4. IP68高标准防护，5米水深可保持48小时

5. 提供配套专用软件，可以在电脑上显示流速、水位、瞬时流量、累计水量等实时数据

应用场景

水厂（污水处理厂、泵站）污水处理非满管监测系统

污水处理系统是城市发展过程中不可缺少的一部分，为了能够达到实时监测的要求，一套科学智能、功能完备的综合污水处理管理系统必不可少。新一代24QP雷达流量监测系统，设备采用非接触式测量，不受污水腐蚀，大大降低维护成本。实时测得水位、流速、流量，通过RTU传输到监控中心，便于实时了解地下管网运作状况。

技术参数

| 测速范围 | 0.1m/s~20m/s （与污水流态相关） |
| --- | --- |
| 测速精度 | ±0.01m/s ;±1%FS |
| 测距范围 | 0.05~1m、0.1~2m、0.24~4m等（可选） |
| 测距精度 | ±1%FS |
| 数据接口 | RS-485，MODBUS协议 |
| 波特率 | 9600-115200bps |
| 功耗 | 工作电流<80mA；待机电流<55mA(@DC12V) |
| 供电电源 | DC6~30V 建议12V |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 防护等级 | IP68（5米48小时） |