### HZ-SVR-24V-100雷达流速仪

产品介绍

雷达流速仪通过解析多普勒频移与相对速度V之间的关系，测量流体表面流速。HZ-SVR-24V-100雷达流速仪安装在明渠、河流正上方，对灌溉渠道、天然河流的表面流速进行测量，适用于水利、水文监测领域。雷达在线测流系统可连续取得流速数据，是流速实时监测的一种新手段，尤其在复杂流态的情况下，能代替人工作业，真正实现7x24小时在线监测。

产品特点：

1. 非接触的测量方式，不受污水腐蚀及泥沙影响，易于维护，操作简单

2. 采用专业测流控制算法和检测微弱目标的雷达天线，可监测0.1m/s的表面流速

3. 可探测水流方向

4. 采用24GHz频率的电磁波，低功耗，适用于各种极端天气环境

5. “HZ-SVR雷达流速仪”获得《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》检测报告

6. “表面流速雷达显示控制软件”获得《计算机软件著作权登记证书》

7. 产品外观小巧，安装方便，易于集成

8. RS-485数据接口，可自定义通讯协议

应用场景

1.天然河流流量水文监测系统

天然河道雷达在线测流站由雷达流量计、雷达流速仪、无线数据传输模块、太阳能供电模块组成。雷达流量计采集断面实时水位及各个分断面实时流速，并根据此断面的三维水利模型计算断面实时流量，并由无线模块通过手机网络发往服务器软件中心。整个系统由太阳能模块供电。根据河流断面的宽度及河流底部形状的不同，对雷达测速仪的数量进行优化配置。根据河流实际情况选择桥梁安装或立杆安装。

2.灌溉明渠水量流量监测系统

明渠流量和水量的实时监测是灌区现代化管理的核心内容之一,也是推动计量灌溉促进灌区节水和提高作物水分生产率的基础条件。在灌区运行管理中，测量水工作是灌区灌溉管理工作的重要组成部分，是灌区水资源优化配置、合理调度、计划用水、计量收费的重要依据，是加强灌区经营管理的重要手段，也是事关供用水双方直接利益的一项重要工作。对明渠特别是渠首进行流量实时在线监测，可以实时了解灌区的用水量，对于用水或调水非常有控制意义，便于明渠各管理处对灌区统筹管理。HZ-SVR-24V-100雷达流速仪在线测流系统可连续取得流速数据，是流速实时监测的一种新手段，尤其在复杂流态的情况下，能代替人工作业，真正实现7x24小时在线监测。

技术参数

| 工作频率 | 24GHz |
| --- | --- |
| 波束宽度 | 12° |
| 测速范围 | 0.1m/s~20m/s（与水流情况相关） |
| 测速精度 | ±0.01m/s ;±1%FS |
| 垂直角范围 | 30~70° |
| 自动角度补偿 | 精度±1°；分辨率 0.1° |
| 数据接口 | RS-485，MODBUS协议 |
| 温度输出 | 温度分辨率：0.1℃，测温精度：1℃ |
| 波特率 | 9600-115200 |
| 功耗 | 工作电流：＜60mA（@DC12V）待机电流：＜35mA（@DC12V） |
| 供电电源 | DC6~30V 建议12V |
| 工作温度 | -35℃~+70℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 产品尺寸 | 105x105x60mm（长x宽x高） |
| 产品重量 | 0.45kg |